建设项目竣工环境保护

# 验收监测报告

( 2018 )金信检( 验收 )字第（Y078）号

项目名称：  年产1000万平方米新颖高档商用地

板、运动地板、汽车地板改建项目

受检单位： 北新弹性地板有限公司江阴分公司

江苏金信检测技术服务有限公司

二o一八年十二月

建设单位：北新弹性地板有限公司江阴分公司

法人代表：张海江

编制单位：江苏金信检测技术服务有限公司

法人代表：周岳良

报告编写人：

审     核：

签     发：

建设单位：北新弹性地板有限公司江阴分公司      编制单位：江苏金信检测技术服务有限公司

电话：13961669040                             电话：0510-80629688

传真： ——                                   传真：0510-80629688

邮编：214442                                  邮编：214400

地址：江阴市青阳镇华澄路22号地址：江阴市果园路1-3号

目录

1、 验收项目概况	1

2、 验收依据	2

3、 工程建设情况	2

3.1 地理位置及平面布置	2

3.2 建设内容	5

3.3 主要原辅材料	6

3.4水源及水平衡	6

3.5 生产工艺简介	7

3.6 项目变动情况	9

4、 污染物的排放及防治措施	9

4.1污染物治理/处置设施	9

4.2 其他环保设施	11

4.3 环保设施投资及落实情况	11

5、 环评及批复情况	12

5.1建设项目环境影响报告书（表）的主要结论与建议	12

5.2 审批部门审批决定及执行情况	13

6、 验收执行标准	14

6.1 污染物排放标准	14

6.2主要污染物总量控制指标及审批文件	15

7、 验收监测内容	17

8、 质量保证及质量控制	17

8.1监测分析方法	17

8.2 监测仪器	18

8.3 人员资质	19

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

8.6 噪声监测过程中的质量保证和质量控制	20

9、 验收监测结果	21

9.1生产工况	21

9.2环境保护设施调试效果	21

10、 验收监测结论	40

10.1 环境保护设施调试效果	40

10.2 建议	41

附件1：工况证明材料

2：环评批复

3：危废处置协议

北新弹性地板有限公司江阴分公司年产1000万平方米新颖高档商用地板、运动地板、汽车地板改建项目竣工环境保护

阶段性验收监测报告

- 验收项目概况

江苏鲲鹏集团公司成立于1980年，位于江阴市青阳镇青桐路1号，1998年转制为江阴鲲源塑胶制品有限公司，2002年2月经江阴市环保局同意更名为江阴海江塑胶制品有限公司，2018年5月经江阴市市场监督管理局同意更名为北新弹性地板有限公司江阴分公司。

该公司原有“二涂二烘”生产线1条，PVC内饰地垫革和PVC内饰人造革实际生产能力分别为180万米/年、120万米/年。由于企业发展需要，该公司在青阳镇工业园区南区新征土地46700平方米，进行整厂搬迁，同时将原有“二涂二烘”生产线改造成为“三涂三烘”生产线，新增2条“三涂三烘”生产线，并淘汰原有PVC车内饰人造革的生产，新增商用地板和运动地板的生产，对汽车地板进行扩建，本项目改建后该公司拥有3条“三涂三烘”生产线，商用地板、运动地板和汽车地板设计生产能力分别为450万平方米/年、250万平方米/年和300万平方米/年。主体工程主要包括生产车间及办公用房等基建和旧设备搬迁、改造、新设备的购买和公用基础设施完善等环节。

该项目于2010年3月由江阴市瑞格环保科技有限公司编制环境影响报告表，于2010年4月通过了江阴市环境保护局的审批。公司于2010年12月开工，2013年1月试生产，目前已完成一条“三涂三烘”生产线的设备改造和运行，目前实际产能达商用地板、运动地板和汽车地板分别为170万平方米/年、130万平方米/年和100万平方米/年，本次验收为阶段性验收。本次仅对该公司“北新弹性地板有限公司江阴分公司年产1000万平方米新颖高档商用地板、运动地板、汽车地板改建项目”进行阶段性验收，验收监测内容为“商用地板、运动地板和汽车地板分别为170万平方米/年、130万平方米/年和100万平方米/年”。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 国环规环评[2017]4号的要求，受北新弹性地板有限公司江阴分公司委托，江苏金信检测技术服务有限公司承担该项目竣工环保验收的监测任务，经现场勘察及收集相关资料，编制了监测方案，并于2018年11月15日、11月16日组织进行了验收监测。

- 验收依据

2.1《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 国环规环评[2017]4号

2.2《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》生态环境部公告2018年第9号

2.3《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002  国家环境保护总局

2.4《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

2.5《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000  国家环境保护总局

2.6《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007  国家环境保护总局

2.7 《江阴海江塑胶制品有限公司年产1000万平方米新颖高档商用地板、运动地板、汽车地板改建项目环境影响报告表》 江阴市格瑞环保科技有限公司 （2010年3月）

2.8关于《江阴海江塑胶制品有限公司年产1000万平方米新颖高档商用地板、运动地板、汽车地板改建项目》环境影响报告表的批复  项目编号：20103202810355B江阴市环境保护局

2.9《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》  江苏省环保厅苏环控[97]122号文

2.10《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)国家环境保护部

2.11北新弹性地板有限公司江阴分公司提供的其它相关资料

- 工程建设情况

3.1 地理位置及平面布置

北新弹性地板有限公司江阴分公司位于江阴市青阳镇华澄路22号，具体地址为东经120°15′34″，北纬31°45′18″，厂房南面为华澄路，北面为工业三道、东面为其它厂房、西面为旌阳路。地理位置图、平面布置图见图1、2。

图 1项目地理位置

图2 厂区平面布置图

3.2 建设内容

公司实际投资10000万元，主要进行北新弹性地板有限公司江阴分公司年产1000万平方米新颖高档商用地板、运动地板、汽车地板改建项目。具体建设内容见表3-1。

表3-1   验收项目建设内容表

| 序号 | 类型 | 环评项目内容 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 年产1000万平方米新颖高档商用地板、运动地板、汽车地板 | 商用地板170万平方米/年、运动地板130万平方米/年和汽车地板100万平方米/年 |
| 2 | 主要产品 | 商用地板、运动地板、汽车地板 | 商用地板、运动地板、汽车地板 |
| 3 | 主要设备 | 详见表3-2 |
| 2 | 主要辅助设施 |  |

表3-2  主要生产设备及辅助设施建设情况与环评审批对照表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 环评审批数量（台/套） | 实际建设数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复卷机 | - | 4 | 2 | 比环评少2台，待建设 |
| 2 | 研磨机 | - | 4 | 4 | 与环评一致 |
| 3 | 搅拌机 | - | 4 | 4 | 与环评一致 |
| 4 | 三涂三烘生产线 | - | 3 | 1 | 原有二涂二烘技术改造，比环评少2条,待建设 |
| 5 | 多用途高档地板复合生产线 | - | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 6 | UV生产线 | - | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 压花机 | - | 2 | 1 | 比环评少1台，待建设 |
| 8 | 热复机 | - | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 9 | TPU表面处理生产线 | - | 1 | 0 | 比环评少1条，待建设 |

3.3 主要原辅材料

| 序号 | 名称 | 规格、成份、型号 | 来源 | 设计消耗量（t/a） | 调试期间消耗量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018.11.15 | 2018.11.16 |
| 1 | 各类离型纸 | 固态 | 汽运 | 20 | 0.066 | 0.066 |
| 2 | TPU粒料 | 固态 | 汽运 | 80 | 0.24 | 0.24 |
| 3 | PVC树脂 | 固态 | 汽运 | 2600 | 7.8 | 8.0 |
| 4 | DOP | 液态，99% | 汽运 | 1600 | 4.8 | 4.9 |
| 5 | 碳酸钙 | 固态，98% | 汽运 | 1400 | 4.2 | 4.3 |
| 6 | 降粘剂 | 液态 | 汽运 | 58 | 0.17 | 0.18 |

3.4水源及水平衡

建设项目排水实行“雨污分流”的排水机制，雨水直接排入雨水管网。

本项目用水为职工生活用水、生产中隔套冷却水用水、均采用自来水，来自市政管网。隔套冷却用水更换水作为清下水排放至雨水管网，生活污水一并接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理。本项目调试期11月15日全厂水平衡图见下图3。

图3  11月15日全厂水平衡图  单位：t/d

3.5 生产工艺简介

本项目主要从事商用地板、运动地板和汽车地板（人造革）的生产，产品生产工艺基本相同，由于产品用途不同，故产品名称不同，其中表面处理时还需制造TPU薄膜进行贴合，根据生产工艺特点，本项目分为人造革生产工艺和TPU薄膜生产工艺进行叙述。

TPU薄膜生产工艺见图4。

图4 TPU薄膜生产工艺流程图

人造革生产工艺见图5（TPU表面处理生产线暂时未上，故无TPU薄膜表面处理工艺）。

图5 人造革生产工艺流程图

3.6 项目变动情况

原环评设计采用燃煤导热油炉，现已改为燃气导热油炉，原环评设计燃煤废气通过一套脱硫除尘装置净化后排放，现改为燃气导热油炉后，燃气废气经一根15m高排气筒直接排放，原环评设计脱硫装置的除尘废水不再产生。

- 污染物的排放及防治措施

4.1污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目冷却水循环使用，产生的废水主要为职工生活污水。主要污染因子为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷，经化粪池预处理后，接管江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理。排放情况见表4—1，本项目污染因子中无第一类污染物。

表4-1废水情况一览表

| 废水类别 | 来源 | 污染因子 | 排放规律 | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | 职工生活污水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷 | 间歇排放 | 1500 | 接管江阴市源通综合污水处理有限公司，达标尾水排入锡澄运河 |

4.1.2 废气

本项目产生的废气主要为导热油炉燃气产生的废气、投料工序产生的粉尘、烘干塑化和发泡工序产生的DOP废气、一氧化碳和表面处理产生的甲苯、二甲苯废气。

导热油炉年运行时间为7200h，燃气废气烟尘、二氧化硫经一根15米高排气筒排放；烘干塑化和发泡工序产生的DOP废气、一氧化碳经一套静电回收装置处理后通过一根15米高排气筒排放，废气处理装置年运行时间7200h；表面处理均在全封闭的喷涂室进行，产生的甲苯、二甲苯经一套过滤棉+活性炭纤维吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放，废气装置运行时间为4800h。

无组织废气为投料工序产生的粉尘、烘干塑化和发泡工序未能收集的DOP废气、一氧化碳以及表面处理未能收集的甲苯、二甲苯。废气排放情况见表4-3。

表4-2废气情况一览表

| 废气类别 | 来源 | 污染因子 | 排放规律 | 治理设施及工艺 | 设计指标 | 排气筒参数(m） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废气 | 有 组 织 | 导热油炉 | 颗粒物、二氧化硫 | 间歇排放 | - | - | 15 | 外环境 |
|  |  | 烘干塑化、发泡 | DOP、一氧化碳 | 连续排放 | 油烟静电回收 | DOP 95% | 15 | 外环境 |
|  |  | 表面处理 | 颗粒物、甲苯、二甲苯 | 连续排放 | 过滤棉+活性炭 | 颗粒物 90% 甲苯 70% 二甲苯70% | 15 | 外环境 |
|  | 无组织 | 投料、烘干塑化、发泡、表面处理 | DOP、一氧化碳、颗粒物、甲苯、二甲苯 | 连续排放 | - | - | - | 外环境 |

4.1.3 噪声

本项目噪声源主要为生产设施搅拌机、研磨机、三涂三烘生产线、多用途高档地板复合生产线、UV生产线、压花机、热复机、TPU表面处理生产线等，辅助设施主要为各类风机、水泵和冷却塔等，噪声源强75-90dB(A)，本项目主要噪声源及噪声治理措施、噪声排放情况见表4—3。

表4-3  项目噪声产生防治情况表

| 序号 | 设备名称 | 声功率级dB（A) | 产生位置 | 治理措施 | 降噪效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅拌机 | 85 | 生产车间 | 选择用低噪声设备，设备设置于室内，车间厂房隔声，距离衰减 | 厂界达标 |
| 2 | 研磨机 | 80 |  |  |  |
| 3 | 三涂三烘生产线 | 75 |  |  |  |
| 4 | 多用途高档地板复合生产线 | 75 |  |  |  |
| 5 | UV生产线 | 75 |  |  |  |
| 6 | 压花机 | 80 |  |  |  |
| 7 | 热复机 | 75 |  |  |  |
| 8 | TPU表面处理 | 75 |  |  |  |
| 9 | 冷却塔 | 85 | 室外 | PU隔音板 |  |
| 10 | 风机 | 90 | 导热油炉房 | 通风进出口设置消音器，设置于隔声房内 |  |
| 11 | 水泵 | 88 | 泵房 |  |  |

4.1.4固废

本项目产生的固废主要为定尺环节废料、DOP烟气静电净化装置回收的DOP、原辅料使用废包装、废气处理装置产生的废活性炭及厂区生活垃圾，各类固废按相关规定分类收集贮存，一般固体废物贮存场所面积50平方米，危险堆场8平方米，具有三防措施，标识齐全。危险废物废活性炭暂未产生，已与盐城普鲁泰克碳素有限公司签订处置协议；废料外售回收再利用；回收DOP厂内回用；废包装袋由供货厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清理。固体废弃物的生产处置情况见表4—4。

表4-4  固废产生处置情况表

| 序号 | 固体废物名称 | 产生 工序 | 属性 | 废物 代码 | 产生量 （吨/年） | 利用处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废料 | 原料包装 | 一般固废 | - | 0.8 | 外售回收再利用 |
| 2 | 废包装 | 废气处理装置 |  | - | 0.8 | 供货单位回收 |
| 3 | 回收DOP |  | 危险废物 | HW42 | 30 | 厂内回用 |
| 4 | 废活性炭 | 废气处理 |  | HW49 | 0.2 | 委托盐城普鲁泰克碳素有限公司处理 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活活动 | 生活垃圾 | 99 | 5 | 当地环卫部门统一处置 |

4.2 其他环保设施

公司在废水排放口、固废暂存场地等均进行了标识化管理。

4.3 环保设施投资及落实情况

本项目实际投资10000万元，其中环保设施投资87万元，环保投资所占比重为0.87%。

表4-5 环保设施环评、初步建设、实际建设情况一览表

| 污染源 | 环保设施名称 | 环保投资 （万元） | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化粪池 | 6 | 与环评一致 |
|  | 除尘水中和沉淀 | 0 | 未建设，比环评少2万元 |
| 废气 | DOP烟气净化回收装置3套 | 25 | 1套，比环评少35万元 |
|  | 过滤棉+活性炭吸附装置 | 15 | 比环评多5万元 |
| 噪声 | 隔声、消声防治措施 | 10 | 与环评一致 |
| 固废 | 一般固废堆场 | 1 | 比环评多1万元 |
|  | 危险固废堆场 | 1 | 比环评多1万元 |
| 排污口 设置 | 废水接管口 | 1 | 与环评一致 |
|  | 雨水排放口 | 1 | 与环评一致 |
|  | 排气筒5根 | 7 | 3根，比环评少4万 |
| 排水管网 | 污水管道 | 10 | 与环评一致 |
|  | 雨水管道 | 10 | 与环评一致 |
| 合计 | 87 |

- 环评及批复情况

5.1建设项目环境影响报告书（表）的主要结论与建议

| 序号 | 环评报告表要求 |
| --- | --- |
| 1 | 废水：本项目除尘废水产生量为795t/a,生活污水产生量为2400t/a，更换除尘废水与经经化粪池预处理后的生活污水，一起接入江阴市源通综合污水有限公司集中处理，达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2007) 表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级B标准，尾水排入锡澄运河。 |
| 2 | 废气：本项目导热油炉大气污染物烟尘、SO2排放浓度可达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表1、表2中Ⅱ时段二类区标准。 烘干塑化、发泡环节DOP废气、排放浓度可达《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表4标准，一氧化碳国内无排放标准。 表面处理环节产生的漆雾、甲苯、二甲苯排放浓度及排放速率达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2二级标准。 无组织DOP排放浓度限值可达《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表6标准；无组织漆雾、甲苯、二甲苯排放浓度及排放速率达GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准。 |
| 3 | 噪声：本项目噪声源经治理后厂界噪声能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准，经合理布局和厂房阻挡隔声，厂界噪声达标排放，由于周围400米范围内无敏感目标，故对周围环境影响较小。 |
| 4 | 固废：本项目固体废物经采取适当措施综合利用和妥善处置后，不排放，故对周围环境无影响。 |

5.2 审批部门审批决定及执行情况

| 序号 | 环评批复要求 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水：按“清污分流、雨污分流”的原则建设全厂排水系统，除尘废水经预处理后回用，定期更换废水和经预处理的生活废水必须接入集中式污水处理厂集中处理，达标排放。 | 废水：已按“清污分流、雨污分流”的原则建设全厂排水系统，本项目冷却水循环使用，原环评中设计燃煤废气脱硫装置产生的除尘废水，由于实际建设改为燃气锅炉，燃气废气经排气筒直接排放，除尘废水不再产生。本项目产生的废水主要为职工生活污水。主要污染因子为化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷，经化粪池预处理后，接管江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理。从2018年11月15日及11月16日监测数据来看，该公司接管水中，pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷日均值均达到了江阴市源通综合污水处理有限公司接管标准。 |
| 2 | 废气：新增1台150万大卡和搬迁1台250万大卡导热油炉燃烧废气必须经高效脱硫除尘净化后达标排放，排气筒高度不得低于35米。烘干塑化和发泡工序产生的DOP废气必须经过高效净化后达标排放，排气筒高度不得低于15米。表面处理环节产生的漆雾和有机废气必须经高效净化后达标排放，排气筒高度不得低于15米。投料环节粉尘必须达标排放。无组织废气必须达标排放。 | 废气：本项目产生的废气主要为导热油炉燃气产生的废气、投料工序产生的粉尘、烘干塑化和发泡工序产生的DOP废气、一氧化碳和表面处理产生的甲苯、二甲苯废气。导热油炉年运行时间为7200h，由于燃煤导热油炉改为燃气导热油炉，原环评设计排气筒35m，实际建设排气筒高度为15m，燃气废气中烟尘、二氧化硫经一根15米高排气筒排放；烘干塑化和发泡工序产生的DOP废气、一氧化碳经一套静电回收装置处理后通过一根15米高排气筒排放，废气处理装置年运行时间7200h；表面处理均在全封闭的喷涂室进行，产生的甲苯、二甲苯经一套过滤棉+活性炭纤维吸附装置处理后通过一根15米高排气筒排放，废气装置运行时间为4800h。无组织废气为投料工序产生的粉尘、烘干塑化和发泡工序未能收集的DOP废气、一氧化碳以及表面处理未能收集的甲苯、二甲苯。从2018年11月15日及11月16日的监测数据来看，该公司导热油炉排气筒中颗粒物、二氧化硫排放浓度达到了《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准；发泡工序排气筒中DOP(以VOCs计)排放浓度达到了《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表4标准；UV表面处理排气筒中颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度及排放速率均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。厂界无组织DOP最高浓度点浓度达到了《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表6无组织排放标准；厂界无组织颗粒物、甲苯、二甲苯最高浓度点浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准，一氧化碳暂无评价标准。 |
| 3 | 噪声：优先选用低噪声设备，对高噪声设备采用有效的减振、隔声、消音等降噪措施并合理布局，确保厂界噪声达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中3类标准。 | 噪声：本项目噪声源主要为生产设施搅拌机、研磨机、三涂三烘生产线、多用途高档地板复合生产线、UV生产线、压花机、热复机、TPU表面处理生产线等，辅助设施主要为各类风机、水泵和冷却塔等，噪声源强75-90dB(A)。从2018年11月15日及11月16日的监测数据来看，该公司Z1-Z4测点厂界昼间噪声值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准。 |
| 4 | 固废：按“资源化、减量化、无害化”的原则，落实各类固废的收集、处置和综合利用措施，实现固体废物零排放。 | 固废：本项目产生的固废主要为定尺环节废料、DOP烟气静电净化装置回收的DOP、原辅料使用废包装、废气处理装置产生的废活性炭及厂区生活垃圾，各类固废按相关规定分类收集贮存，一般固体废物贮存场所面积50平方米，危险堆场8平方米，具有三防措施，标识齐全。危险废物废活性炭暂未产生，已与盐城普鲁泰克碳素有限公司签订处置协议，已网上申报；废料外售回收再利用；回收DOP厂内回用；废包装袋由供货厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清理。 |
| 5 | 总量：水污染物：废水量≦3195吨/年，COD≦0.192吨/年、SS≦0.064吨/年、氨氮≦0.012吨/年、总磷≦0.001吨/年。 大气污染物：烟尘≦1.6吨/年、二氧化硫≦3.84吨/年。 | 本项目水污染物中废水排放量为1800(t/a)、化学需氧量（外排量）为0.11(t/a)、悬浮物（外排量）为0.036（t/a）、氨氮（外排量）为0.009（t/a）、总磷（外排量）为0.0009（t/a），符合环评审批总量要求；烟尘排放量为0.130（t/a）、DOP排放量为0.130（t/a）、颗粒物排放量0.240（t/a），符合环评审批总量的要求。二氧化硫、一氧化碳、甲苯、二甲苯未检出。 |

- 验收执行标准

6.1 污染物排放标准

6.1.1 水污染物排放标准

本项目废水主要为职工生活污水，接管江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理。处理尾水执行DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》表1中城镇污水处理厂Ⅱ标准和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1一级B标准后排入锡澄运河，见表6-1。

表6-1  废污水排放标准限值表

| 排放口名 | 执行标准 | 取值表号 及级别 | 污染物指标 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂内 接管口 | 污水厂要求 | - | pH值 | - | 6-9 |
|  |  |  | COD | mg/L | 500 |
|  |  |  | SS |  | 400 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 45 |
|  |  |  | 总磷 |  | 8 |
| 污水厂 排口 | 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》 (DB32/1072-2007) | 表1城镇污水处理厂Ⅱ级标准 | COD | mg/L | 60 |
|  |  |  | SS |  | 20 |
|  |  |  | 氨氮 |  | 5（8） |
|  |  |  | 总磷 |  | 0.5 |
|  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） | 表1一级B标准 | pH | - | 6-9 |
| 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温<12℃时的控制指标 |

6.1.2 大气污染物排放标准

本项目导热油炉产生的大气污染物执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准。DOP有组织排放标准执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表4中VOCs排放标准，无组织DOP执行《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表6中VOCs标准。表面处理废气颗粒物、甲苯、二甲苯执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。一氧化碳暂无排放标准。详见表6-2。

6-2 废气排放标准（单位：mg/m3）

| 污染物名称 | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒 （m） | 二级 | 监控点 | 最高允许浓度(mg/m3) |  |
| DOP | 200 | - | - | 厂界 | 10 | 《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008） |
| 烟尘 | 20 | - | - | - | - | 《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014） |
| SO2 | 50 | - | - | - | - |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 周界外浓度最高点 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 |  | 2.4 |  |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 |  | 1.2 |  |

6.1.3 噪声排放标准

本项目四侧厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区厂界噪声标准，见表6-3。

表6-3  噪声排放标准　 　单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 厂界3类 | 65 | 55 |

6.1.4 其他标准

（1）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单（GB18599-2001）

（2）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单

（3）《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）

6.2主要污染物总量控制指标及审批文件

表6-4主要污染物总量控制指标（t/a）

| 种类 | 污染物名称 | 产生量 | 接管量 | 外排量 | 环评审批量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 烟尘 | - | - | 1.6 | 1.6 |
|  |  | 二氧化硫 | - | - | 3.84 | 3.84 |
|  |  | DOP | - | - | 2.7 | 2.7 |
|  |  | 一氧化碳 | - | - | 8.5 | 8.5 |
|  |  | 颗粒物 | - | - | 1.08 | 1.08 |
|  |  | 甲苯 | - | - | 0.54 | 0.54 |
|  |  | 二甲苯 | - | - | 1.08 | 1.08 |
| 废水 | 废水量 | 3195 | 3195 | 3195 | 3195 |
|  | COD | 1.02 | 1.02 | 0.192 | 0.192 |
|  | SS | 0.998 | 0.998 | 0.064 | 0.064 |
|  | 氨氮 | 0.07 | 0.07 | 0.012 | 0.012 |
|  | 总磷 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.001 |

审批部门审批文件名称、文号：

关于《江阴海江塑胶制品有限公司年产1000万平方米新颖高档商用地板、运动地板、汽车地板改建项目》环境影响报告表的批复  项目编号：20103202810355B江阴市环境保护局

- 验收监测内容

| 类别 | 样品性质 | 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 接管水 | 接管口 | pH、COD、SS、氨氮、总磷 | 4次/天，2天 | / |
| 废气 | 有组织废气 | 导热油炉排气筒Q1（后道） | 颗粒物、二氧化硫 | 3次/天，2天 | / |
|  |  | 发泡工序排气筒Q2（前、后道） | DOP、CO | 3次/天，2天 | / |
|  |  | UV表面处理排气筒Q3（前、后道） | 颗粒物、甲苯、二甲苯 | 3次/天，2天 | / |
|  | 无组织废气 | 厂界下风向3个点 | 颗粒物、DOP、CO、甲苯、二甲苯 | 3次/天，2天 | / |
| 噪声 | 厂界 | 厂界四周外1米（四个点位） | 昼夜噪声 | 1次/天，2天 | / |
| 备注 | —— |

- 质量保证及质量控制

8.1监测分析方法

# 8.1.1 废水监测

| 序号 | 项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 》HJ828-2017 |
| 2 | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》GB6920-86 |
| 3 | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》GB/T11901-1989 |
| 4 | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009 |
| 5 | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989 |

# 8.1.2 废气监测

| 序号 | 项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物（有组织） | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017 |
| 2 | 颗粒物（无组织） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 |
| 3 | 甲苯、二甲苯（有组织） | 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法》HJ 584-2010 |
| 4 | 甲苯、二甲苯（无组织） | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版）（国家环境保护总局）（2003）6.2.1.1 |
| 5 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 高效液相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) |
| 7 | 一氧化碳（有组织） | 定电位电解法 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2003）5.4.11.2 |
| 8 | 一氧化碳（无组织） | 《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》GB/T 9801-1988 |
| 9 | 二氧化硫（有组织） | 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017 |

8.1.3 噪声监测

| 序号 | 项目 | 分析方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

8.2 监测仪器

表8-1 监测仪器情况一览表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 检定证书编号 | 检定证书有效期 | 检定单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 2050型 | B-07-Ⅰ | 20414311 | 2019.3.6 | 无锡市计量测试院 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 2050型 | B-07-Ⅱ | 20414312 | 2019.3.6 | 无锡市计量测试院 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 2050型 | B-07-Ⅲ | 20414313 | 2019.3.6 | 无锡市计量测试院 |
| 空气/智能TSP综合采样器 | 2050型 | B-07-Ⅳ | 20414314 | 2019.3.6 | 无锡市计量测试院 |
| pH计 | PHS-3C | A-09 | 912041515-001 | 2019.3.5 | 江阴市计量测试检定所 |
| 可见分光光度计 | 721 | A-29 | 912041515-006 | 2019.3.5 | 江阴市计量测试检定所 |
| 电子天平 | PWC-214 | A-06 | 812059913-001 | 2019.3.5 | 江阴市计量测试检定所 |
| 气相色谱仪 | GC-2014 | A-21 | 10246893 | 2019.3.12 | 无锡市计量测试院 |
| 电子天平 | AUW220D | A-34 | 812059913-002 | 2019.3.5 | 江阴市计量测试检定所 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | B-05-Ⅱ | 20414324 | 2019.3.6 | 无锡市计量测试院 |
| 自动烟尘（气）测试仪 | 3012H | B-05-Ⅲ | 20414325 | 2019.3.6 | 无锡市计量测试院 |
| 智能双路烟气采样器 | 3072 | B-24-Ⅰ | 20572712 | 2019.7.12 | 无锡市计量测试院 |
| 智能双路烟气采样器 | 3072 | B-24-Ⅱ | 20553415 | 2019.7.11 | 无锡市计量测试院 |
| 智能双路烟气采样器 | 3072 | B-24-Ⅲ | 20553416 | 2019.7.11 | 无锡市计量测试院 |
| 声级计 | AWA6228 | B-19-Ⅰ | 20416373 | 2019.3.20 | 无锡市计量测试院 |
| 便携式数字温湿仪 | FYTH-1 | B-18-Ⅰ | 20414330 | 2019.3.6 | 无锡市计量测试院 |
| 数字式精密气压表 | FYP-1 | B-17-Ⅰ | 20414327 | 2019.3.6 | 无锡市计量测试院 |
| 三杯风向风速仪 | FYF-1 | B-16-Ⅰ | 20414326 | 2019.3.6 | 无锡市计量测试院 |
| 声校准器 | AWA6221A | B-26-Ⅰ | 20411994 | 2019.3.5 | 无锡市计量测试院 |

8.3 人员资质

本项目负责/报告编制人、审核人员均通过建设项目竣工环境保护验收监测人员培训并取得证书，现场采样人员及实验室分析人员均通过上岗培训并取得相应证书。

表8-2验收监测报告编制人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龚方龙 | 项目负责/报告编制人 | 2017-JCJS-6164122 |
| 2 | 徐境 | 审核 | 2017-JCJS-6164123 |
| 3 | 常光远 | 签发 | （验监）证字第201353052号 |

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证废水监测的质量，水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）、江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测【2006】60号）、《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)和《水和废水监测分析方法》(第四版)的要求进行。

表8-3 水质监测质控结果

| 序号 | 监测项目 | 样品数(个） | 现场平行（个） | 室内平行（个） | 现场空白（个） | 室内空白（个） | 质控样比例（%） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 8 | 2 | / | / | / | 44 | 100 |
| 2 | 化学需氧量 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 3 | 悬浮物 | 8 | / | / | / | / |  |  |
| 4 | 氨氮 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 5 | 总磷 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 |  |  |

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

为保证验收过程中废气监测的质量，监测布点、监测频次、监测要求按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）和《江苏省日常环境监测质量控制样采集、分析控制要求》（苏环监测【2006】60号）的要求执行，现场监测前对气体采样器进行校准，仪器示值偏差不高于±5%，仪器可以使用。样品采样过程中采集10%的空白样，测定时加测10%空白样。

8.6 噪声监测过程中的质量保证和质量控制

为保证厂界噪声监测过程的质量，噪声监测布点、测量方法及频次按照工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）执行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。

表8-5 噪声仪校准数据一览表

| 校准日期 | 检测仪器 | 校准仪器 | 校准前 | 校准后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.11.15 | AWA6228 | AWA6221B | 93.8dB | 93.8dB |
| 2018.11.16 | AWA6228 | AWA6221B | 93.8dB | 93.8dB |

- 验收监测结果

9.1生产工况

江苏金信检测技术服务有限公司于2018年11月15日、11月16日对北新弹性地板有限公司江阴分公司年产1000万平方米新颖高档商用地板、运动地板、汽车地板改建项目进行了现场监测，监测期间各环境保护设施正常运行。监测期间生产负荷见表9-1。表9-1结果表明：监测期间生产负荷满足竣工验收监测条件。

表9-1 监测期间工况

| 监测日期 | 产品 | 设计生产能力 万平方米/天 | 验收期间生产量 万平方米/天 | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.11.15 | 商用地板 | 0.40 | 0.36 | 90 |
|  | 运动地板 | 0.67 | 0.60 |  |
|  | 汽车地板 | 0.27 | 0.24 |  |
| 2018.11.16 | 商用地板 | 0.40 | 0.37 | 92 |
|  | 运动地板 | 0.67 | 0.61 |  |
|  | 汽车地板 | 0.27 | 0.24 |  |

9.2环境保护设施调试效果

9.2.1 污染物达标排放监测结果

江苏金信检测技术服务有限公司于2018年11月15日、11月16日对北新弹性地板有限公司江阴分公司废水、废气、噪声进行监测。具体监测结果如下：

9.2.1.1废水监测

9.2.1.1.1废水监测数据及统计见表9-2—9-3。

表9-2废水监测数据一览表

| 采样 日期 | 样品 名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH值 （无量纲） | 化学需氧量 （mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷（mg/L） |
| 2018.11.15 08:36 | 接管水-1 | 7.13 | 102 | 21 | 25.6 | 2.26 |
| 2018.11.15 10:24 | 接管水-2 | 7.39 | 114 | 17 | 25.7 | 2.88 |
| 2018.11.15 12:12 | 接管水-3 | 7.54 | 85 | 24 | 23.8 | 2.00 |
| 2018.11.15 14:30 | 接管水-4 | 7.26 | 94 | 18 | 25.6 | 2.73 |
| 2018.11.16 08:22 | 接管水-1 | 7.42 | 108 | 19 | 24.2 | 2.64 |
| 2018.11.16 10:38 | 接管水-2 | 7.63 | 97 | 26 | 22.2 | 3.02 |
| 2018.11.16 12:20 | 接管水-3 | 7.25 | 129 | 15 | 24.1 | 2.20 |
| 2018.11.16 14:50 | 接管水-4 | 7.17 | 119 | 23 | 23.4 | 2.89 |
| 备注 | 1、2018年11月15日，该公司废水产生量为6.0吨。（根据监测期间企业提供数据） 2、2018年11月16 日，该公司废水产生量为6.0吨。（根据监测期间企业提供数据） 3、检测仪器型号/编号：PHS-3C pH计（A-09）、PWC-214电子天平（A-06）、721可见分光光度计(A-29)。 |

表9-3废水监测数据日均值统计表

| 类别 | 采样 地点 | 采样日期 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH值（无量纲） | 化学需氧量（mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| 生活污水接管水 | 接管口 | 2018.11.15 | 7.13-7.54 | 99 | 20 | 25.2 | 2.47 |
| 生活污水接管水 | 接管口 | 2018.11.16 | 7.17-7.63 | 113 | 21 | 23.5 | 2.69 |
| 接管标准 | 6-9 | 500 | 400 | 45 | 8 |

9.2.1.1.2监测结果评价

从2018年11月15日及11月16日监测数据来看，该公司接管水中，pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷日均值均达到了江阴市源通综合污水处理有限公司接管标准。

9.2.1.2废气监测

9.2.1.2.1废气监测数据见表9-4~表9-16。

表9-4工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.15 | 锅（窑）炉 型号 | —— | 排气筒 编 号 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | 15米 | 排气筒 类 型 | 圆形 | 测试项目 | 颗粒物、二氧化硫 |
| 测试设备或工段 | 导热油炉 | 治理设施 | —— |
| 检测仪器 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-II）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、电子天平AUW220D（A-34） |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果 | 标准 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 检 测 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 90 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.283 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 118 | 117 | 118 | 118 | -- |
|  | 4 | 排气筒含湿量 | % | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | -- |
|  | 5 | 含氧量 | % | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | -- |
|  | 6 | 排气筒流速 | m/s | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | -- |
|  | 7 | 标干流量 | m3/h | 1903 | 1767 | 1625 | 1765 | -- |
|  | 8 | 大气压力 | kPa | 102.08 | -- |
|  | 9 | 燃料种类 | —— | 天然气 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 实测颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 8.8 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | -- |
|  | 2 | 折算后颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 14.4 | 15.5 | 16.0 | 15.3 | 20 |
|  | 3 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | -- |
|  | 4 | 实测二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | -- |
|  | 5 | 折算后二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 50 |
|  | 6 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | - | - | - | - | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 备注 | “ND”为未检出，二氧化硫检出限为3mg/m3。 |

表9-5工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.16 | 锅（窑）炉 型号 | —— | 排气筒 编 号 | Q1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | 15米 | 排气筒 类 型 | 圆形 | 测试项目 | 颗粒物、二氧化硫 |
| 测试设备或工段 | 导热油炉 | 治理设施 | —— |
| 检测仪器 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-II）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、电子天平AUW220D（A-34） |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果 | 标准 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 检 测 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 92 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.283 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 117 | 118 | 117 | 117 | -- |
|  | 4 | 排气筒含湿量 | % | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | -- |
|  | 5 | 含氧量 | % | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | -- |
|  | 6 | 排气筒流速 | m/s | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -- |
|  | 7 | 标干流量 | m3/h | 2055 | 1823 | 1959 | 1946 | -- |
|  | 8 | 大气压力 | kPa | 102.10 | -- |
|  | 9 | 燃料种类 | —— | 天然气 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 实测颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 9.4 | 9.8 | 9.1 | 9.4 | -- |
|  | 2 | 折算后颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 15.2 | 16.0 | 14.7 | 15.3 | 20 |
|  | 3 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | -- |
|  | 4 | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | -- |
|  | 5 | 折算后二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 50 |
|  | 6 | 二氧化硫排放速率 | kg/h | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 备注 | “ND”为未检出，二氧化硫检出限为3mg/m3。 |

表9-6工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.15 | 废 气 种 类 | 工业废气 | 排气筒编号 | Q2-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | —— | 排气筒类型 | 圆形 | 测试项目 | DOP、一氧化碳 |
| 测试设备或工段 | 发泡工序（前道） | 治理设施 | —— |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果(净化前) | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 90 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.785 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 48 | 48 | 49 | 48 | -- |
|  | 4 | 排气筒湿度 | % | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | -- |
|  | 5 | 排气筒流速 | m/s | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | -- |
|  | 6 | 标干流量 | m3/h | 24538 | 24365 | 24857 | 24587 | -- |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 102.26 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 一氧化碳排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | -- |
|  | 2 | 一氧化碳排放速率 | kg/h | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 3 | DOP排放浓度 | mg/m3 | 5.19 | 4.67 | 4.50 | 4.79 | -- |
|  | 4 | 邻DOP排放速率 | kg/h | 0.127 | 0.114 | 0.112 | 0.118 | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器型号/编号 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-I）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、智能双路烟气采样器3072型（B-24-Ⅰ）。 |
| 备注 | 1、“ND”为未检出，一氧化碳检出限为3mg/m3。 2、DOP为分包检测，检测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司，该公司的CMA资质编号：171100111484，报告编号：2018S110616。 |

表9-7工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.15 | 废 气 种 类 | 工业废气 | 排气筒编号 | Q2-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | 15米 | 排气筒类型 | 圆形 | 测试项目 | DOP、一氧化碳 |
| 测试设备或工段 | 发泡工序（后道） | 治理设施 | 静电回收 |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果（净化后） | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 90 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.950 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 56 | 56 | 57 | 56 | -- |
|  | 4 | 排气筒湿度 | % | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | -- |
|  | 5 | 排气筒流速 | m/s | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.7 | -- |
|  | 6 | 标干流量 | m3/h | 22642 | 23175 | 23371 | 23063 | -- |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 102.26 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 一氧化碳排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | -- |
|  | 2 | 一氧化碳排放速率 | kg/h | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 3 | DOP排放浓度 | mg/m3 | 0.957 | 0.817 | 0.882 | 0.885 | 200 |
|  | 4 | DOP排放速率 | kg/h | 0.022 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器型号/编号 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-II）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、智能双路烟气采样器3072型（B-24-II）。 |
| 备注 | 1、“ND”为未检出，一氧化碳检出限为3mg/m3。 2、DOP为分包检测，检测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司，该公司的CMA资质编号：171100111484，报告编号：2018S110616。 3、DOP处理效率：82%。 |

表9-8工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.16 | 废 气 种 类 | 工业废气 | 排气筒编号 | Q2-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | —— | 排气筒类型 | 圆形 | 测试项目 | DOP、一氧化碳 |
| 测试设备或工段 | 发泡工序（前道） | 治理设施 | —— |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果（净化前） | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 92 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.785 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 49 | 50 | 49 | 49 | -- |
|  | 4 | 排气筒湿度 | % | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | -- |
|  | 5 | 排气筒流速 | m/s | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 11.2 | -- |
|  | 6 | 标干流量 | m3/h | 25349 | 25125 | 24626 | 25033 | -- |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 102.22 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 一氧化碳排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | -- |
|  | 2 | 一氧化碳排放速率 | kg/h | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 3 | DOP排放浓度 | mg/m3 | 4.12 | 3.54 | 3.85 | 3.84 | -- |
|  | 4 | DOP排放速率 | kg/h | 0.104 | 0.089 | 0.095 | 0.096 | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器型号/编号 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-III）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、智能双路烟气采样器3072型（B-24-Ⅰ）。 |
| 备注 | “ND”为未检出，一氧化碳检出限为3mg/m3。 DOP为分包检测，检测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司，该公司的CMA资质编号：171100111484，报告编号：2018S110616。 |

表9-9工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.16 | 废 气 种 类 | 工业废气 | 排气筒编号 | Q2-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | 15米 | 排气筒类型 | 圆形 | 测试项目 | DOP、一氧化碳 |
| 测试设备或工段 | 发泡工序（后道） | 治理设施 | 静电回收 |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果（净化后） | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 92 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.950 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 56 | 57 | 56 | 56 | -- |
|  | 4 | 排气筒湿度 | % | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | -- |
|  | 5 | 排气筒流速 | m/s | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | -- |
|  | 6 | 标干流量 | m3/h | 23647 | 23071 | 22609 | 23109 | -- |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 102.22 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 一氧化碳排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | -- |
|  | 2 | 一氧化碳排放速率 | kg/h | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 3 | DOP排放浓度 | mg/m3 | 0.677 | 0.628 | 0.710 | 0.672 | 200 |
|  | 4 | DOP排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.015 | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器型号/编号 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-II）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、智能双路烟气采样器3072型（B-24-II）。 |
| 备注 | 1、“ND”为未检出，一氧化碳检出限为3mg/m3。 2、DDOP为分包检测，检测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司，该公司的CMA资质编号：171100111484，报告编号：2018S110616。 3、DOP去除效率：84%。 |

表9-10工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.15 | 废 气 种 类 | 工业废气 | 排气筒编号 | Q3-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | —— | 排气筒类型 | 圆形 | 测试项目 | 颗粒物、甲苯、二甲苯 |
| 测试设备或工段 | UV表面处理（前道） | 治理设施 | —— |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果（净化前） | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 90 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.196 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 17 | 18 | 17 | 17 | -- |
|  | 4 | 排气筒湿度 | % | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | -- |
|  | 5 | 排气筒流速 | m/s | 14.8 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | -- |
|  | 6 | 标干流量 | m3/h | 9424 | 9182 | 9087 | 9231 | -- |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 102.24 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 49.4 | 47.7 | 47.4 | 48.2 | -- |
|  | 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.466 | 0.438 | 0.431 | 0.445 | -- |
|  | 3 | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.315 | 0.269 | 0.287 | 0.290 | -- |
|  | 4 | 甲苯排放速率 | kg/h | 2.97×10-3 | 2.47×10-3 | 2.61×10-3 | 2.68×10-3 | -- |
|  | 5 | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.633 | 0.603 | 0.639 | 0.625 | -- |
|  | 6 | 二甲苯排放速率 | kg/h | 5.97×10-3 | 5.54×10-3 | 5.81×10-3 | 5.77×10-3 | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器型号/编号 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-I）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、智能双路烟气采样器3072型（B-24-III）、PWC-214电子天平（A-06）、气相色谱仪 GC2014（A-21）。 |
| 备注 | 无特殊说明。 |

表9-11工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.15 | 废 气 种 类 | 工业废气 | 排气筒编号 | Q3-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | 15米 | 排气筒类型 | 圆形 | 测试项目 | 颗粒物、甲苯、二甲苯 |
| 测试设备或工段 | UV表面处理（后道） | 治理设施 | 过滤棉+活性炭 |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果（净化后） | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 90 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.159 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 19 | 20 | 19 | 19 | -- |
|  | 4 | 排气筒湿度 | % | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | -- |
|  | 5 | 排气筒流速 | m/s | 17.2 | 17.2 | 17.0 | 17.1 | -- |
|  | 6 | 标干流量 | m3/h | 8824 | 8814 | 8682 | 8773 | -- |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 102.24 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 5.0 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 120 |
|  | 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.044 | 0.048 | 0.051 | 0.048 | 3.5 |
|  | 3 | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 10 |
|  | 4 | 甲苯排放速率 | kg/h | -- | -- | -- | -- | 3.1 |
|  | 5 | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 70 |
|  | 6 | 二甲苯排放速率 | kg/h | -- | -- | -- | -- | 1.0 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器型号/编号 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-II）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、智能双路烟气采样器3072型（B-24-II）、电子天平AUW220D（A-34）、气相色谱仪GC2014（A-21）。 |
| 备注 | “ND”表示未检出，甲苯检出限为1.5×10-3mg/m3，二甲苯检出限为4.5×10-3mg/m3。 颗粒物去除效率：89%。 |

表9-12工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.16 | 废 气 种 类 | 工业废气 | 排气筒编号 | Q3-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | —— | 排气筒类型 | 圆形 | 测试项目 | 颗粒物、甲苯、二甲苯 |
| 测试设备或工段 | UV表面处理（前道） | 治理设施 | —— |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果（净化前） | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 92 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.196 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 16 | 16 | 15 | 16 | -- |
|  | 4 | 排气筒湿度 | % | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -- |
|  | 5 | 排气筒流速 | m/s | 15.0 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | -- |
|  | 6 | 标干流量 | m3/h | 9568 | 9705 | 9739 | 9671 | -- |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 102.38 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 43.4 | 40.1 | 43.7 | 42.4 | -- |
|  | 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.415 | 0.389 | 0.426 | 0.410 | -- |
|  | 3 | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.261 | 0.264 | 0.275 | 0.267 | -- |
|  | 4 | 甲苯排放速率 | kg/h | 2.50×10-3 | 2.56×10-3 | 2.68×10-3 | 2.58×10-3 | -- |
|  | 5 | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | 0.490 | 0.496 | 0.506 | 0.497 | -- |
|  | 6 | 二甲苯排放速率 | kg/h | 4.69×10-3 | 4.81×10-3 | 4.93×10-3 | 4.81×10-3 | -- |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器型号/编号 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-III）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、智能双路烟气采样器3072型（B-24-III）、PWC-214电子天平（A-06）、气相色谱仪 GC2014（A-21）。 |
| 备注 | 无特殊说明。 |

表9-13工业废气监测数据一览表

| 采样日期 | 2018.11.16 | 废 气 种 类 | 工业废气 | 排气筒编号 | Q3-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒高度 | 15米 | 排气筒类型 | 圆形 | 测试项目 | 颗粒物、甲苯、二甲苯 |
| 测试设备或工段 | UV表面处理（后道） | 治理设施 | 过滤棉+活性炭 |
| 类别 | 序号 | 测 试 项 目 | 单 位 | 结 果（净化后） | 标准 限值 |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |  |
| 参 数 测 试 结 果 | 1 | 生产负荷 | % | 92 | -- |
|  | 2 | 排气筒截面积 | m2 | 0.159 | -- |
|  | 3 | 排气筒温度 | ℃ | 19 | 19 | 20 | 19 | -- |
|  | 4 | 排气筒湿度 | % | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | -- |
|  | 5 | 排气筒流速 | m/s | 17.6 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | -- |
|  | 6 | 标干流量 | m3/h | 9032 | 8929 | 8857 | 8939 | -- |
|  | 7 | 大气压力 | kPa | 102.38 | -- |
| 检 测 结 果 | 1 | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 120 |
|  | 2 | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.048 | 0.052 | 0.057 | 0.052 | 3.5 |
|  | 3 | 甲苯排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 40 |
|  | 4 | 甲苯排放速率 | kg/h | -- | -- | -- | -- | 3.1 |
|  | 5 | 二甲苯排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | ND | 70 |
|  | 6 | 二甲苯排放速率 | kg/h | -- | -- | -- | -- | 1.0 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |
| 检测仪器型号/编号 | 自动烟尘（气）测试仪3012H（B-05-II）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I）、FYP-1型数字式精密气压表（B-17-I）、FYTH-1便携式数字温湿仪（B-18-I）、智能双路烟气采样器3072型（B-24-II）、电子天平AUW220D（A-34）、气相色谱仪GC2014（A-21）。 |
| 备注 | “ND”表示未检出，甲苯检出限为1.5×10-3mg/m3，二甲苯检出限为4.5×10-3mg/m3。 颗粒物去除效率：87%。 |

表9-14厂界废气监测数据一览表

| 监测仪器 | 空气/智能TSP综合采样器2050型、FYF-1轻便三杯风向风速表、FYP-1型数字式精密气压表、FYTH-1便携式数字温湿仪、、PWC-214电子天平、气相色谱仪GC2014 | 编号 | B-07-Ⅰ~Ⅳ、B-16-Ⅰ、B-17-Ⅰ、B-18-Ⅰ、A-06、A-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2018.11.15 | 测试日期 | 2018.11.15-11.23 |
| 类别 | 监测项目 | 监测位置 | 单位 | 结果 | 标准 |
|  |  |  |  | 第一遍 | 第二遍 | 第三遍 |  |
| 无组织排放监测结果 | 颗粒物 | 下风向q1 | mg/m3（标态） | 0.209 | 0.158 | 0.192 | 1.0 |
|  |  | 下风向q2 |  | 0.243 | 0.281 | 0.261 |  |
|  |  | 下风向q3 |  | 0.226 | 0.175 | 0.244 |  |
|  | 甲苯 | 下风向q1 | mg/m3（标态） | ND | ND | ND | 2.4 |
|  |  | 下风向q2 |  | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向q3 |  | ND | ND | ND |  |
|  | 二甲苯 | 下风向q1 | mg/m3（标态） | ND | ND | ND | 1.2 |
|  |  | 下风向q2 |  | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向q3 |  | ND | ND | ND |  |
|  | DOP | 下风向q1 | mg/m3（标态） | ND | ND | ND | 10 |
|  |  | 下风向q2 |  | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向q3 |  | ND | ND | ND |  |
|  | 一氧化碳 | 下风向q1 | mg/m3（标态） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | - |
|  |  | 下风向q2 |  | 1.1 | 1.0 | 1.0 |  |
|  |  | 下风向q3 |  | 0.9 | 1.0 | 1.1 |  |
| 参数测试结果 | 生产负荷 | % | 90 | — |
|  | 气压 | kPa | 102.24 | 102.08 | 102.07 | — |
|  | 气温 | ℃ | 14.5 | 16.4 | 14.7 | — |
| 测点位置 示意图 | 采样点位图见附图； “ND”表示未检出，甲苯检出限为3.33×10-3mg/m3，二甲苯检出限为1.0×10-2mg/m3，DOP检出限为4.61×10-3mg/m3。 DOP为分包检测，检测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司，该公司的CMA资质编号：171100111484，报告编号：2018S110616。 |

表9-15厂界废气监测数据一览表

| 监测仪器 | 空气/智能TSP综合采样器2050型、FYF-1轻便三杯风向风速表、FYP-1型数字式精密气压表、FYTH-1便携式数字温湿仪、、PWC-214电子天平、气相色谱仪GC2014 | 编号 | B-07-Ⅰ~Ⅳ、B-16-Ⅰ、B-17-Ⅰ、B-18-Ⅰ、A-06、A-21 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2018.11.15 | 测试日期 | 2018.11.16-11.23 |
| 类别 | 监测项目 | 监测位置 | 单位 | 结果 | 标准 |
|  |  |  |  | 第一遍 | 第二遍 | 第三遍 |  |
| 无组织排放监测结果 | 颗粒物 | 下风向q1 | mg/m3（标态） | 0.138 | 0.192 | 0.157 | 1.0 |
|  |  | 下风向q2 |  | 0.241 | 0.227 | 0.279 |  |
|  |  | 下风向q3 |  | 0.207 | 0.262 | 0.244 |  |
|  | 甲苯 | 下风向q1 | mg/m3（标态） | ND | ND | ND | 2.4 |
|  |  | 下风向q2 |  | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向q3 |  | ND | ND | ND |  |
|  | 二甲苯 | 下风向q1 | mg/m3（标态） | ND | ND | ND | 1.2 |
|  |  | 下风向q2 |  | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向q3 |  | ND | ND | ND |  |
|  | DOP | 下风向q1 | mg/m3（标态） | ND | ND | ND | 10 |
|  |  | 下风向q2 |  | ND | ND | ND |  |
|  |  | 下风向q3 |  | ND | ND | ND |  |
|  | 一氧化碳 | 下风向q1 | mg/m3（标态） | 0.9 | 0.9 | 1.1 | - |
|  |  | 下风向q2 |  | 1.0 | 0.9 | 1.1 |  |
|  |  | 下风向q3 |  | 0.9 | 1.0 | 1.0 |  |
| 参数测试结果 | 生产负荷 | % | 92 | — |
|  | 气压 | kPa | 102.32 | 102.10 | 102.02 | — |
|  | 气温 | ℃ | 12.2 | 15.8 | 15.0 | — |
| 测点位置 示意图 | 采样点位图见附图； 2、“ND”表示未检出，甲苯检出限为3.33×10-3mg/m3，二甲苯检出限为1.0×10-2mg/m3，DOP检出限为4.61×10-3mg/m3。 3、DOP为分包检测，检测单位：杭州普洛赛斯检测科技有限公司，该公司的CMA资质编号：171100111484，报告编号：2018S110616。 |

9.2.1.2.2监测结果评价

从2018年11月15日及11月16日的监测数据来看，该公司导热油炉排气筒中颗粒物、二氧化硫排放浓度达到了《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准；发泡工序排气筒中DOP排放浓度达到了《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表4中VOCs排放标准；UV表面处理排气筒中颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度及排放速率均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。厂界无组织DOP最高浓度点浓度达到了《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表6中VOCs排放无组织排放标准；厂界无组织颗粒物、甲苯、二甲苯最高浓度点浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准，一氧化碳暂无评价标准。

9.2.1.3噪声监测

9.2.1.3.1噪声监测数据见表9-16、表9-17。

表9-16噪声监测数据一览表

| 检测性质 | 验收检测 | 适用标准类型 | 3类：昼间65dB（A），夜间55dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测时间 | 2018.11.15 | 气象条件 | □晴 □多云 ☑阴 风速 2.4m/s |
| 仪器型号及 编 号 | AWA6228多功能声级计（B-19-I）、AWA6221A（B-26-I）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I） | 仪 器 校 准 | 测前：93.8dB |
|  |  |  | 测后：93.8dB |
| 检测类别 | ☑厂界 □环境 □社会生活 □建筑施工场界 □其它 | 检测频次 | 昼间 1 次 夜间 1 次 |
| 测量时工况 | 车间或工段 名称 | 主要声源设备名称及数量 | 运转状态 | 备注 |
|  | 生产车间 | 搅拌机4台 | 昼开4台，夜开3台 | 突发噪声已屏蔽； 该厂生产时间：24h。 |
|  |  | 研磨机4台 | 昼开4台，夜开3台 |  |
|  |  | 三涂三烘生产线1条 | 昼开1条，夜开1条 |  |
|  |  | 多用途高档地板复合生产线2条 | 昼开2条，夜开2条 |  |
|  |  | UV生产线1条 | 昼开1条，夜开1条 |  |
|  |  | 压花机1台 | 昼开1台，夜开1台 |  |
| 测点编号 | 检测时间 | 等效声级dB（A） | 测点编号 | 检测时间 | 等效声级dB（A） |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |
| Z1 | 15:11 | 57.5 | Z1 | 22:00 | 49.6 |
| Z2 | 15:27 | 58.2 | Z2 | 22:17 | 47.2 |
| Z3 | 15:44 | 55.5 | Z3 | 22:34 | 48.3 |
| Z4 | 16:07 | 54.8 | Z4 | 22:49 | 46.6 |
| 测 点 示 意 图 | 见附图 |

表9-17 噪声监测数据一览表

| 检测性质 | 验收检测 | 适用标准类型 | 3类：昼间65dB（A），夜间55dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测时间 | 2018.11.16 | 气象条件 | □晴 □多云 ☑阴 风速 2.5m/s |
| 仪器型号及 编 号 | AWA6228多功能声级计（B-19-I）、AWA6221A（B-26-I）、FYF-1轻便三杯风向风速表（B-16-I） | 仪 器 校 准 | 测前：93.8dB |
|  |  |  | 测后：93.8dB |
| 检测类别 | ☑厂界 □环境 □社会生活 □建筑施工场界 □其它 | 检测频次 | 昼间 1 次 夜间 1 次 |
| 测量时工况 | 车间或工段 名称 | 主要声源设备名称及数量 | 运转状态 | 备注 |
|  | 生产车间 | 搅拌机4台 | 昼开4台，夜开3台 | 1.突发噪声已屏蔽； 2.该厂生产时间：24h。 |
|  |  | 研磨机4台 | 昼开4台，夜开3台 |  |
|  |  | 三涂三烘生产线1条 | 昼开1条，夜开1条 |  |
|  |  | 多用途高档地板复合生产线2条 | 昼开2条，夜开2条 |  |
|  |  | UV生产线1条 | 昼开1条，夜开1条 |  |
|  |  | 压花机1台 | 昼开1台，夜开1台 |  |
| 测点编号 | 检测时间 | 等效声级dB（A） | 测点编号 | 检测时间 | 等效声级dB（A） |
|  |  | 昼间 |  |  | 夜间 |
| Z1 | 15:31 | 59.2 | Z1 | 22:01 | 48.3 |
| Z2 | 15:47 | 58.3 | Z2 | 22:17 | 47.5 |
| Z3 | 16:04 | 56.0 | Z3 | 22:34 | 46.7 |
| Z4 | 16:19 | 55.6 | Z4 | 22:51 | 47.2 |
| 测 点 示 意 图 | 见附图 |

9.2.1.3.2监测结果评价

从2018年11月15日及11月16日的监测数据来看，该公司Z1-Z4测点厂界噪声值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准。

9.2.1.4 污染物排放总量核算

污染物排放总量核算见表9-19,9-20。

表9-19  水污染物排放总量核算

| 污染物名称 | 日均值浓度（mg/L） | 废水排放量（t/a） | 接管量（t/a） | 外排量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 化学需氧量 | 106 | 1800 | 0.191 | 0.11 |
|  | 悬浮物 | 20 |  | 0.036 | 0.036 |
|  | 氨氮 | 24.4 |  | 0.044 | 0.009 |
|  | 总磷 | 2.58 |  | 0.0046 | 0.0009 |
| 备注：污染物接管量根据接管废水日均值浓度及实际废水量计算得出;外排量根据污水厂排放浓度指标及实际排水量计算得出。 |

表9-20  废气污染物排放总量核算

| 污染物名称 | 排气筒编号 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 （以颗粒物计） | Q1 | 0.018 | 0.130 |
| 二氧化硫 |  | —— | —— |
| DOP | Q2 | 0.018 | 0.130 |
| 一氧化碳 |  | —— | —— |
| 颗粒物 | Q3 | 0.050 | 0.240 |
| 甲苯 |  | —— | —— |
| 二甲苯 |  | —— | —— |
| 备注：1.废气污染物排放量根据排放口速率均值及年运行时间计算得出,其中Q1(导热油炉)、Q2(烘干塑化和发泡工序)7200h/a,Q3(表面处理）4800h/a。 2.二氧化硫、一氧化碳、甲苯、二甲苯未检出，故不核算总量。 |

9.2.1.5 总量评价

污染物排放总量与控制指标对照表见表9-21，核算结果表明本次验收项目废水排放量、化学需氧量（接管量/外排量）、悬浮物（接管量/外排量）、氨氮（接管量/外排量）、总磷（接管量/外排量）、总氮（接管量/外排量），符合总量控制指标；废气VOCs排放量指标符合总量控制指标。

表9-21 废水污染物排放总量与控制指标对照表

| 污染物名称 | 实际接管量 （t/a） | 接管总量指标 （t/a） | 实际外排量（t/a） | 环评排放总量指标（外排量） （t/a） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 1800 | 3195 | 1800 | 3195 | 符合 |
|  | 化学需氧量 | 0.191 | 1.02 | 0.11 | 0.192 | 符合 |
|  | 悬浮物 | 0.036 | 0.998 | 0.036 | 0.064 | 符合 |
| FEI | 氨氮 | 0.044 | 0.07 | 0.009 | 0.012 | 符合 |
|  | 总磷 | 0.0046 | 0.005 | 0.0009 | 0.001 | 符合 |
| 废气 | 烟尘 | —— | —— | 0.130 | 1.6 | 符合 |
|  | 二氧化硫 | —— | —— | —— | 3.84 | 符合 |
|  | DOP | —— | —— | 0.130 | 2.7 | 符合 |
|  | 一氧化碳 | —— | —— | —— | 8.5 | 符合 |
|  | 颗粒物 | —— | —— | 0.240 | 1.08 | 符合 |
|  | 甲苯 | —— | —— | —— | 0.54 | 符合 |
|  | 二甲苯 | —— | —— | —— | 1.08 | 符合 |

- 验收监测结论

10.1 环境保护设施调试效果

10.1.1从2018年11月15日及11月16日监测数据来看，该公司接管水中，pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷日均值均达到了江阴市源通综合污水处理有限公司接管标准。

10.1.2 从2018年11月15日及11月16日的监测数据来看，该公司导热油炉排气筒中颗粒物、二氧化硫排放浓度达到了《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准；发泡工序排气筒中DOP(以VOCs计)排放浓度达到了《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表4标准；UV表面处理排气筒中颗粒物、甲苯、二甲苯排放浓度及排放速率均达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。厂界无组织DOP最高浓度点浓度达到了《合成革与人造革工业污染物排放标准》（GB21902-2008）表6无组织排放标准；厂界无组织颗粒物、甲苯、二甲苯最高浓度点浓度达到了《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准，一氧化碳暂无评价标准。

10.1.3 从2018年11月15日及11月16日的监测数据来看，该公司Z1-Z4测点厂界昼间噪声值均达到了《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类标准。

10.1.4 本项目产生的固废主要为定尺环节废料、DOP烟气静电净化装置回收的DOP、原辅料使用废包装、废气处理装置产生的废活性炭及厂区生活垃圾，各类固废按相关规定分类收集贮存，一般固体废物贮存场所面积50平方米，危险堆场8平方米，具有三防措施，标识齐全。危险废物废活性炭暂未产生，已与盐城普鲁泰克碳素有限公司签订处置协议，已网上申报；废料外售回收再利用；回收DOP厂内回用；废包装袋由供货厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清理。

10.1.5 本项目水污染物中废水排放量为1800(t/a)、化学需氧量（接管量/外排量）为0.191/0.11(t/a)、悬浮物（接管量/外排量）为0.036/0.036（t/a）、氨氮（接管量/外排量）为0.044/0.009（t/a）、总磷（接管量/外排量）为0.0046/0.0009（t/a），符合环评审批总量要求；烟尘排放量为0.130（t/a）、DOP排放量为0.130（t/a）、颗粒物排放量0.240（t/a），符合环评审批总量的要求。二氧化硫、一氧化碳、甲苯、二甲苯未检出。

10.2建议

10.2.1加强日常管理，确保污染指标稳定达标排放。

10.2.2 加强对危险品的运行管理，确保安全。

附图：2018年11月15日-11月16日无组织废气、噪声检测点位图

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：龚方龙    项目经办人（签字）：龚方龙

| 建设项目 | 项目名称 | 年产1000万平方米新颖高档商用地板、运动地板、汽车地板改建项目 | 项目代码 |  | 建设地点 | 江阴市青阳镇华澄路22号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 塑料人造革、合成革制造（C3050） | 建设性质 | □新建 ☑改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 |  |
|  | 设计生产能力 | 1000万平方米 | 实际生产能力 | 400万平方米 | 环评单位 | 江阴市瑞格环保科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 江阴市环境保护局 | 审批文号 | 20103202810355B | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2010年12月 | 竣工日期 | 2013年1月 | 排污许可证申领时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 环保设施施工单位 |  | 本工程排污许可证编号 |  |
|  | 验收单位 | 江苏金信检测技术服务有限公司 | 环保设施监测单位 |  | 验收监测时工况 | 86%、88% |
|  | 投资总概算（万元） | 18000 | 环保投资总概算（万元） | 141 | 所占比例（%） | 0.78 |
|  | 实际总投资（万元） | 10000 | 实际环保投资（万元） | 89 | 所占比例（%） | 0.89 |
|  | 废水治理（万元） | 8 | 废气治理（万元） | 40 | 噪声治理（万元） | 10 | 固体废物治理（万元） | 2 | 绿化及生态（万元） | 0 | 其他（万元） | 29 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 | 7200 |
| 运营单位 |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  | 验收时间 | 2018.11.15-11.16 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 3195 |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 | 0.192 |  |  |
|  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.036 | 0.064 |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.009 | 0.012 |  |  |
|  | 总磷 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0009 | 0.001 |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.130 | 1.6 |  |  |
|  | DOP |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.130 | 2.7 |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.240 | 1.08 |  |  |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。

# Text boxes

项目所在地

危废堆场

生产车间

综合楼

办公楼

雨水排放口

污水接管口

排气筒

北

其它厂房

工业三道

华澄路

旌阳路

一般固废堆场

接入江阴市源通综合污水处理有限公司集中处理

120

6

1

7

2000

6

127

新鲜水

生产中冷却用水

化粪池

生活用水

作为清下水直接排放

100

20

电加热

TPU粒料

投料

定尺

吹塑成型

成  品

离型纸

面层胶水

冷却水

冷却水

冷却水

冷却水

成  品

成  品

成  品

成  品

PVC树脂、DOP、碳酸钙、稳定剂、降粘剂、颜料和发泡剂

冷却

发泡

冷却

烘干塑化

三次涂刮

冷却

烘干塑化

二次涂刮

冷却

烘干塑化

一次涂刮

研磨

投料搅拌

压花

复卷

复合

成  品

表面处理

UV光固化涂料

北

当日主导风向为北风

工业大道

Z4

北新弹性地板有限公司

Z1

Z3

旌阳路

Z2

q3○

q2○

q1○

注：“o”为无组织废气检测点位；

“▲”为噪声检测点位。

华澄路

注：“o”为无组织废气检测点位；

“▲”为噪声检测点位。